## INTEGRANTES DO GRUPO

Wilson Sato  RA 358377-5

Luciano Magno Rabelo RA 359178-6

Juliano Alessandro Alves de Oliveira  RA 3584690

Erich N S RA 358550-6

Entenda como funcionam os drives de CD-ROM, DVD-ROM e os gravadores de CD

O CD-ROM é sem dúvida nenhuma a mídia que causou o maior impacto no modo como as

pessoas armazenam e distribuem programas e arquivos de computador. Embora hoje existam outras mídias de maior capacidade — os DVDs-ROM, por exemplo — nenhuma delas representou uma mudança tão drástica quanto a transição do disquete (1,44 MB) para o CD-ROM (650 MB).

Se você não acredita, experimente entrar em uma loja de artigos para informática e dar uma olhada à sua volta. Sem o CD-ROM, não haveria como distribuir software e jogos complexos como os vendidos atualmente.Por isso, nada mais justo que conhecer melhor a tecnologia que está por trás do CD-ROM e dos drives usados para ler estes “disquinhos mágicos”. E como o CD-ROM foi apenas o primeiro passo de uma grande evolução, você também vai ver como funcionam os gravadores de CD, os drives de DVD, os CDs graváveis, regraváveis, e os DVDs.

##### Como funcionam os CDs

Você provavelmente já ouviu dizer que os CDs armazenam músicas e arquivos no formato digital. Também já deve ter visto que os arquivos digitais são compostos por séries de numeros 0 e 1. (os famosos bits).

Em um CD convencional (aqueles que você compra em lojas), os números 0 e 1 são representados por milhões de pequenas depressões e elevações, sendo que as depressões são identificadas como números zero e as áreas planas como números 1.

Para criar estes CDs, os fabricantes pegam uma camada fina de plástico policarbonato e usam um laser poderoso para marcar as depressões. Estas marcas formam uma enorme espiral que parte do centro do disco em direção à extremidade.

Quando a placa de policarbonato está pronta, uma fina camada de alumínio reflexivo é colocada sobre o disco. Por fim, é aplicada uma camada de acrílico para proteger o alumínio contra riscos. Como deu para perceber, é um processo extremamente complexo e que só é viável quando o objetivo é produzir milhares de cópias do mesmo disco. Justamente por isso, o CD-ROM foi durante muitos anos uma mídia usada apenas para a leitura de arquivos.

Leitura de CDs

A Um motor gira o CD à uma velocidade variável para que, independentemente da área do disco que está sendo lida, as marcas (depressões e áreas planas) passem pelo leitor sempre à mesma velocidade (veja o quadro Velocidade do Giro para entender melhor por que isso acontece).

B O laser projeta um raio concentrado de luz que é focalizado por uma lente e por uma bobina focalizadora. Este raio atravessa a camada protetora do CD e atinge a camada reflexiva (de alumínio).

C A superfície da camada reflexiva apresenta áreas com elevações e depressões. As elevações são a área plana do disco (números 1). Já as depressões são as marcas que foram feitas durante a gravação do CD (números 0).

D Quando a luz atinge uma depressão, ela é dispersada. Já quando ela acerta uma elevação, é refletida diretamente para o detector, onde passa por um prisma que desvia o raio para um diodo sensível à luz.

E Cada pulso de luz que atinge o diodo sensível à luz gera uma pequena voltagem elétrica. Estas voltagens são comparadas com um circuito de tempo e dão origem a uma corrente de zeros e uns que são compreendidos pelo computador.

CD-R X CD-RW

Como foi dito anteriormente, criar depressões em um CD para diferenciar os números 0 e 1 é um processo viável apenas para a reprodução de mídias em larga escala. Para possibilitar a gravação de CDs em casa, foi preciso que a indústria desenvolve-se outros tipos de mídia: o CD-R (CD-recordable disc, ou disco gravável) e o CD-RW [CD-rewritable discs, ou CD regravável).

A diferença do CD-R em relação ao CD convencional é que em vez de três, ele apresenta cinco camadas. Veja a seguir quais são elas:

- a primeira é a superfície de proteção, que protege o disco contra riscos;

- a segunda é a camada de laqueamento, que também tem a função de proteger o CD;

- a camada reflexiva reflete o raio do laser, só que em vez de alumínio, como nos CDs convencionais, nos CD-Rs ela é composta por uma liga de ouro;

- na camada de gravação são gravados os dados. Ela pode ser formada por cianino, fitohalocano ou metal azo;

- por último vem a base plástica, que nada mais é que uma camada de policarbonato com sulcos em foma de espiral que guiam o laser do gravador.

Quando o CD-R é novo, toda sua superfície é translücida. Na hora da gravação, o laser de escrita — que é muito mais poderoso que o de leitura — aquece determinados pontos da camada de gravação, até que eles fiquem opacos e não deixem mais a luz passar. Isto cria um efeito equivalente ao das depressões nos CDs convencionais. Como esta alteração é causada pelo calor do laser, muita gente usa a expressão “queimar um CD” para se referir á gravação.

A composição de um CD-RW é parecida. As camadas de proteção e de laqueamento são

idênticas às dos CD-Rs. Depois delas vêm as camadas dielétricas, que revestem a camada de gravação de modo a eliminar o calor em excesso durante as mudanças de fase no material cristalino. No meio delas fica a camada de gravação, que é composta por um material cristalino que mistura prata, antimônio e telúrio.

Se ela receber raios de urna temperatura alta, ficará opaca e registrará os dados. Caso seja submetida a temperaturas médias, o material mudará de estado e voltará a ficar translúcido. Já se for atingida por raios de temperatura baixa, o laser apenas lerá os dados.

Por fim vem a base plástica, que assim como no CD-R, apresenta os sulcos que guiarão o laser durante a gravação.

##### Gravação de CDs

A O laser de escrita segue o sulco pré-impresso no CD, que o guia pela espiral do disco, partindo da parte interna da mídia em direção à externa.

B Conforme segue a espiral, a cabeça de escrita controla a velocidade do motor que gira o CD de forma que a área do disco sobre a cabeça de escrita se mova sempre à mesma velocidade.

C O software usado para gravar os CDs envia as informações que serão salvas no disco.

D A camada de gravação absorve a energia do laser de gravação, gerando pontos opacos ao longo da espiral do disco.

E Na hora de ler este CD, o drive de CD-R ou de CD-ROM usa um raio laser menos poderoso. Nos pontos da superfície que estão translúcidos, a camada reflexiva manda o raio direto para a cabeça de leitura. Já quando o raio encontra um ponto opaco, ele é distorcido e não volta para a cabeça de leitura.A partir daí, o processo é igual ao usado na leitura de um CD convencional.

##### Como funcionam os DVDs

Os discos de DVD podem ter um ou dois lados. As niídias com um único lado gravado são compostas por quatro camadas:

uma de policarbonato, que serve de sustentação para as camadas seguintes; uma camada opaca, que é usada para a gravação de dados; urna camada de filme transparente, que também armazena dados; e por fim uma camada de plástico protetor, que protege o disco.

Nos discos de DVD com dois lados, as camadas opaca, de filme transparente e de plástico protetor se repetem do outro lado do disco, como mostra a ilustração principal desta página. Veja agora como os drives de DVD  lêem as informações gravadas nos discos.

##### Entendendo o DVD

A Assim como acontece nos CDs-ROM, os dados são representados no disco por áreas elevadas e depressões, que correspondem aos números 1 e 0. A diferença é que os pontos no DVD são muito menores que os usados nos CDs-ROM. O laser que faz a leitura também é mais preciso, para identificar pontos tão pequenos.

B Mudando a quantidade de corrente que parte do canhão de laser, a cabeça de leitura do DVD player força o raio de forma que ele se concentre apenas na camada de filme transparente. Quando o laser atinge uma depressão, ele reflete a luz em todas as direções. Já quando atinge uma área lisa, ele a manda de volta para a cabeça de leitura, onde um prisma desvia a luz para um dispositivo que converte a energia em eletricidade.

O computador interpreta os pulsos elétricos como códigos e informações.

C Quando o laser termina de ler todas as informações do filme transparente, o canhão muda o foco do laser, para que ele atravesse esta primeira camada e passe a ler os pontos na camada opaca.

D As espirais de dados gravadas nas duas camadas do DVD seguem caminhos opostos. A espiral do filme transparente parte da área externa do disco em direção ao centro e a da camada opaca parte do centro em direção à área externa do disco, mas durante toda a leitura, o DVD gira no mesmo sentido.

Nos DVDs com dois lados gravados, é preciso virar o disco para que o outro lado da mídia seja lido, já que os drives de DVD apresentam apenas um leitor ótico.

# Text boxes

#### A

#### B

#### C

#### D

#### A

#### B

#### C

#### D

#### E

###### Velocidade de Giro

A figura ao lado mostra os pontos A e B de um disco. Se você girar o CD uma vez, os dois pontos levarão o mesmo tempo para voltar à posição de origem. Mas como a curva de espiral em que A se encontra tem um número muito maior de marcas que a curva onde está o ponto B, se o disco for girado a uma velocidade constante, o ponto A passará pelo leitor a uma velocidade muito maior que o ponto B.

Portanto, para que todas as marcas do CD passem pelo leitor à mesma velocidade, é preciso que o disco gire mais rápido quando o laser estiver lendo as informações na parte central da mídia e mais lentamente quando estiver lendo os dados gravados na parte externa do disco.

#### E

CD ROM

CDR

# CDRW

DVD