Ministério da Ciência e Tecnologia

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Análise Espacial de Dados Geográficos

Laboratório

##### Módulo:	Geoestatística Não Linear

| Referência | Banco de dados Mancha_Teste | Doc | LABJ_GEO.doc |
| --- | --- | --- | --- |
| Autor | Jussara de Oliveira Ortiz | Versão | 1.0 | Data | out / 2003 |
| Revisão |  | Versão |  | Data |  |

###### RESUMO

Este laboratório tem como objetivo a prática e entendimento de um dos procedimentos da geoestatística não linear implementado no Spring: KRIGEAGEM POR INDICAÇÃO. Foi criado um Banco de Dados para o exercício (Mancha_Teste), composto por um projeto chamado “Inundação”. Os passos que devem ser seguidos resumem-se em: (a) análise exploratória dos dados, (b) análise estrutural (cálculo e modelagem do semivariograma) e (c) realização de inferências pelo procedimento de Krigeagem por indicação.

###### ÍNDICE

1.	INTRODUÇÃO	4

2.	CARREGAR OS DADOS NO SISTEMA SPRING	4

3.	ETAPAS DA ANÁLISE GEOESTATÍSTICA	6

4.	ANÁLISE EXPLORATÓRIA	7

5.	ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL POR SEMIVARIOGRAMA	11

6.	AJUSTE OU MODELAGEM DO SEMIVARIOGRAMA	13

7.	VALIDAÇÃO DO MODELO DE AJUSTE	16

8.	KRIGEAGEM POR INDICAÇÃO	16

9.	ANÁLISE DOS RESULTADOS	20

10.	BIBLIOGRAFIA PARA CONSULTA....................................................................23

# INTRODUÇÃO

Este laboratório refere-se à estimativa de pontos que representam a diferença entre valores de inundação, obtidos de um modelo hidrológico, e altimetria. Deseja-se, como exercício, adensar o conjunto amostral destes valores para o restante da área. A grade das estimativas, resultante da krigeagem por indicação, faz parte de um processo para determinar áreas inundadas, o qual não faz parte do escopo deste exercício.

O conjunto de dados é composto por 77 observações, conforme ilustra a Figura abaixo.

# CARREGAR OS DADOS NO SISTEMA SPRING

  - Iniciar o programa Spring

  - Ativar Banco de Dados Mancha_Teste

  - Ativar Projeto Inundação

  - Ativar Painel de Controle e selecionar Planos de Informação Cotas_Res

  - Visualizar PI’s selecionados

# ETAPAS DA ANÁLISE GEOESTATÍSTICA

Neste exemplo prático, as seguintes etapas são realizadas:

# ANÁLISE EXPLORATÓRIA

No Spring a análise exploratória dos dados realiza-se através de estatísticas univariadas e bivariadas. As estatísticas univariadas fornecem um meio de organizar e sintetizar um conjunto de valores, que se realiza principalmente através do histograma. Características importantes do histograma são organizadas em três grupos:

  - Medidas de localização: média, valor mínimo, quartil inferior, mediana, quartil superior e valor máximo;

  - Medidas de dispersão:  variância e desvio padrão;

  - Medidas de forma: coeficiente de assimetria, coeficiente de curtose e coeficiente de variação.

As estatísticas bivariadas fornecem meios de descrever o relacionamento entre duas variáveis, isto é, entre dois conjuntos de dados ou de duas distribuições. Esta relação pode ser visualizada através do diagrama de dispersão e o grau da relação linear entre as variáveis pode ser medido através do coeficiente de correlação.

  - Inicializando a análise exploratória no sistema SPRING

  - Executando estatísticas descritivas

Além das estatísticas descritivas utiliza-se também para uma melhor caracterização, os recursos gráficos de Histograma e do Gráfico da Probabilidade Normal conforme a seguir.

  - Executando histograma

Histograma com 10 classes			Histograma com 20 classes

O histograma do PI ativo (neste caso: Cotas_Res) está representado na cor amarela. A curva contínua em vermelho é uma distribuição Gaussiana e serve de referência para efeito de comparação. Neste caso observa-se que a distribuição dos dados é negativamente assimétrica com coeficiente de assimetria igual a -0,5261.

  - Executando o gráfico da probabilidade normal

# ANÁLISE DA VARIABILIDADE ESPACIAL POR SEMIVARIOGRAMA

Na geoestatística a análise da variabilidade espacial por semivariograma é a etapa mais importante de todo processo, pois o modelo de semivariograma escolhido é a interpretação da estrutura de correlação espacial a ser utilizada nos procedimentos inferenciais da krigeagem.

  - Inicializando a interface de geração de semivariograma

- Geração de semivariograma por indicação para dados contínuos

- No processo de krigeagem por indicação os valores do atributo são transformados, segundo uma função não linear, a codificação por indicação. A codificação por indicação, sobre um conjunto de dados amostrais numéricos, da VA Z(u), para um valor de corte zk, gera um conjunto amostral por indicação I(u; zk) do tipo(Felgueiras, 1999):

Sugere-se, neste exercício, que os semivariovariogramas sejam gerados para valores de corte considerando os quartis. Cada quartil definirá um valor de corte (zk), a saber: zk1=-1.24; zk2=1.42 e zk3=3.02. Por tratar-se de valores numéricos, utiliza-se a opção de semivariograma por indicação para dados contínuos. No caso de informações temáticas, a opção será semivariograma para dados categóricos.

Assumindo isotropia para cada zk definido acima, um semivariograma por indicação (omnidirecional) será gerado e ajustado, conforme será descrito a seguir.

- Gerando semivariograma por indicação para o primeiro corte (zk=-1.24).

  - Os parâmetros de LAG devem ser alterados para tentar melhorar o semivariograma até que o semivariograma seja considerado adequado.

  - O gráfico do semivariograma experimental,, é formado por uma série de valores, conforme ilustra a Figura acima, sobre os quais objetiva-se ajustar uma função (modelo). É importante que o semivariograma experimental possua variações semelhantes ao de um modelo teórico (esférico, exponencial, gaussiano, potencia) a ser ajustado. Isto garante que o ajuste será mais representativo; isto é, que o modelo ajustado represente a tendência de  em relação a h. Deste modo, as estimativas obtidas a partir da krigeagem serão mais exatas e, portanto mais confiáveis.

  - REPITA O PROCEDIMENTO PARA OS OUTROS CORTES

# AJUSTE OU MODELAGEM DO SEMIVARIOGRAMA

Uma vez gerado o semivariograma omnidirecional o passo seguinte é o ajuste ou modelagem do mesmo.

A etapa de ajuste do semivariograma é iniciada conforme ilustrado na Figura abaixo.

Esta ação leva à abertura da interface de ajuste de semivariograma, que será efetuada para cada semivariograma gerado na etapa anterior.

Uma vez realizado o procedimento de ajuste os parâmetros do modelo devem ser definidos conforme segue.

- Os passos exemplificados acima para “Gerar Semivariograma”, “Ajuste do Modelo” e “Definição dos Parâmetros do Modelo” devem ser repetidos para os outros valores de corte definidos; neste laboratório, para zk=1.42 e zk=3.02.

- Após ter definido os parâmetros do modelo para todos os valores de corte, estes ficam gravados no sistema e serão utilizados nas estapas seguintes.

# VALIDAÇÃO DO MODELO DE AJUSTE

O processo de validação do modelo de ajuste para o processo de krigeagem por indicação ainda não está implementado nesta versão do Spring (4.0).

# KRIGEAGEM POR INDICAÇÃO

O módulo de Krigeagem por Indicação implementado no SPRING baseia-se na subrotina da GSLIB (Deutsch e Journel, 1992). Este módulo possibilita a espacialização, segundo uma grade regular, de atributos espaciais de natureza contínua e categórica. Também é gerada uma representação de grade regular, com valores de desvio padrão, representativa das incertezas associadas às estimativas do atributo.

A etapa final do processo geoestatístico é a inferência dos valores nos pontos da grade não amostrados, utilizando o estimador de krigeagem por indicação. Esta etapa é realizada conforme segue.

No menu principal a opção de krigeagem por indicação é ativada conforme segue.

Definindo os Parâmetros Estruturais:

- Selecione um valor de corte entre os valores apresentados na lista rotulada por Corte e “clique” com o cursor dentro do campo onde o valor de corte é apresentado. Após a escolha os demais campos da janela Parâmetros Estruturais são atualizados automaticamente;

- Defina um valor de probabilidade global, para o valor de corte selecionado, digitando esse valor no campo rotulado por Prob. Global.Cada valor de corte deve ter uma probabilidade global que varia entre 0 e 1. A soma das probabilidades globais associadas aos valores de corte deve ser igual a 1;

Para mais detalhes, utilize o botão de “Ajuda”.

Após a definição dos parâmetros estruturais para os valores de corte considerados, a etapa seguinte é executar a krigeagem por indicação.

- Escolha entre krigeagem Tipo: Ordinária ou Simples;

- Os campos Res. X e Res. Y estão preenchidos com valores “defaults” iguais as resoluções definidas para o Plano de Informação ativo. Altere esses campos caso se queira utilizar resoluções diferentes destas. Observação: Os valores definidos para a área envolvente e para as resoluções determinam o tamanho da grade. Neste exemplo a grade foi gerada com Resx=30. e Resy=30.

- Os Parâmetros de Número de Pontos na Área de Busca Mínimo e Máximo referem-se aos números mínimo e máximo de pontos no Elipsóde de Busca. Estão preenchidos com valores defaults 4 e 16, respectivamente, e podem ser alterados caso se queira.

- Seguindo, devem ser definidos os raios e a orientação do Elipsóide de Busca. Os campos R.min, R.max e Ângulo são inicializados, para um caso isotrópico, com seguintes valores default: R.min e R.max equivalem, em metros, ao alcance do variograma isotrópico e o Ângulo igual a zero.

- As saídas da Krigeagem por Indicação são dois Planos de Informação com representações em grade regular, uma com valores do atributo e outra com incertezas da estimação.

- Para definir esses Planos de Informação faz-se necessário escolher uma Categoria, digitar o nome de um Plano de Informação, PI Valores, (diferente do PI ativo), escolher o tipo de Valor e escolher um tipo de Incerteza. Para atributos contínuos escolhe-se media ou mediana como Valor e intervalos de confiança baseados em desvios padrões ou quantis como Incerteza. O nome do Plano de Informação de Incertezas tem um sufixo _Inc adicionado ao nome definido para o campo PI Valores.

- Para finalizar pressione o botão Executar.

  - Visualizando a grade de krigeagem gerada – basta selecionar a opção “Grade” no Plano de informação gerado (grade_ki), conforme segue.

A grade de krigeagem gerada é apresentada na Figura acima e representa os valores do atributo estimado através da média. Uma representação numérica da incerteza associada à estas estimativas também foi gerada. Bata visualizar a grade associada ao PI grade_ki_Inc.

Para se ter uma melhor compreensão do fenômeno em estudo; isto é, de sua variabilidade espacial, é conveniente transformar a Grade de Krigeagem em IMAGEM. Desta forma, o usuário tem uma visão imediata do comportamento espacial da variável e, portanto, um melhor entendimento.

O passo seguinte apresenta o procedimento para transformação GRADE -> IMAGEM.

# ANÁLISE DOS RESULTADOS

  - Transformando a Grade de Krigeagem em IMAGEM

  - Visualizando a Imagem referente à grade de Krigeagem

  - Os níveis de cinza mais escuros correspondem a valores baixos do atributo estimado, e os mais claros, por sua vez, correspondem a valores altos.

  - A porção extra da imagem que ultrapassa o contorno externo da área de estudo pode ser eliminada através de um recorte de imagens.

  - Executando o recorte da IMAGEM oriunda da Grade de krigeagem

Isto é realizado através de um programa escrito em LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento ALgébrico). A seguir apresenta-se o procedimento para executar um programa em LEGAL.

  - Visualizando a imagem de krigeagem recortada

  - Realizar o mesmo procedimento para gerar imagem da grade de incerteza e avaliar as estimativas em relação à incerteza gerada.

10. BIBLIOGRAFIA PARA CONSULTA

Deutsch, C.V.; Journel, A. G. GSLIB: Geostatistical Software Library and user's guide. New York, Oxford University Press,1992. 339p.

FELGUEIRAS, C.A. "Modelagem Ambiental com Tratamento de Incertezas em SIG: O paradigma Geoestatístico por Indicação”. Tese (Doutorado em Computação Aplicada), São José dos Campos, INPE, 1999.

# Text boxes

PARA UMA MELHOR COMPREENSÃO DOS CAMPOS PRESSIONAR O BOTÃO “AJUDA”

3

2

1

Parâmetros do modelo (efeito pepita, contribuição e alcance), são tomados sempre referentes ao menor valor de Akaike

Semivariograma Ominid. para o primeiro corte

Modelo de ajuste Esférico

3

2

1

3

10

1

2

10

Copie os valores dos parâmetros do modelo, apresentados na tela de Relatório de Dados, para os respectivos campos da interface de Parâmetros Estruturais, conforme ilustrado abaixo.

6

7

8

5

4

8

9

7

6

5

1

10

2

2

3

1

4

8

7

5

6

4

3